# 建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：新原木业有限公司新建疫木处置旋切项目

建设单位（盖章）： 清原满族自治县新原木业有限公司

编制日期：     2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新原木业有限公司新建疫木处置旋切项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2208-210423-04-05-444597 |
| 建设单位联系人 | 任志宁 | 联系方式 | 15041364777 |
| 建设地点 | 抚顺市清原满族自治县清原镇斗虎屯工业园区 |
| 地理坐标 | 经度 124 度 50 分 2.243 秒，纬度 42 度 4 分 31.590 秒 |
| 国民经济 行业类别 | C2013单板加工 D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业-91、使用其他高污染燃料的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 清原满族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 清发改备字[2022]33号 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 42 |
| 环保投资占比（%） | 1.4 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20005 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 本项目位于清原镇斗虎屯村，根据《清原满族自治县产业园区规划》，项目所在地属于斗虎屯工业园区，由于《清原满族自治县产业园区总体规划（2020-2035）》重新调整，本项目所在区域不在属于工业园区。 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目主要对疫木加工处理生产单板，配套建设一台6t/h生物质锅炉，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4757-2017），行业类别为“C2013单板加工、D4430热力生产和供应”，根据《产业结构调指导目录（2019 年本）》，不属于鼓励类、淘汰类、限制类项目，为允许类；已取得《市场准入负面清单（2022年版）》中松林线虫病疫木加工板材定点加工企业审批许可（附件5），项目建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于清原镇斗虎屯工业园区，根据清原满族自治县新原木业有限公司土地证（附件4）可知，项目占地面积20005m2，用地性质为工业用地，厂区四邻情况如下： 东侧：辽宁祥源饮品有限公司（停产状态） 南侧：G202线（国道） 西侧：抚顺市龙达农产品加工有限公司 北侧：沈吉铁路，铁路北侧为斗虎屯村 项目所在位置交通便利，所在区域属于工业聚集区，项目评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区特殊环境制约因素。本项目在采取相应的环保措施，项目污染物全部达标排放，不会对厂区外环境造成明显影响，经过与“三线一单”进行对照后，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。因此本项目厂址环境敏感性较低，周围无重大的环境制约因素，选址合理。 与“三线一单”符合性分析 ①与“三线一单”相符性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评[2016]150 号）》文中的强化“三线一单”约束作用，根据辽宁省人民政府文件《辽宁省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（辽政发〔2021〕6 号），“三线一单”相符性分析详见下表： 表1-1 “三线一单”相符性分析表 “三线一单” 项目具体情况 判定结果 生态保护红线 本项目选址不在抚顺市生态保护红线范围内，不属于水源涵养红线区、重要生态功能区保护区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区等，符合生态保护红线要求 符合 环境质量底线 根据《抚顺市生态环境质量报告书》（2021）可知，2021年清原满族自治县PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3满足《环境空气质量标准》（ GB3095-2012）中二级标准限值，区域环境空气质量为达标区。 本项目属于新建项目，疫木旋切过程产生颗粒物经自然沉降、厂房密闭阻隔等措施，对环境影响很小，生物质锅炉产生的颗粒物经旋风+布袋除尘器处理后通过DA001（35m）排气筒达标排放；疫木软化水冷凝水、锅炉排污水与生活污水一起进入化粪池，定期清掏；项目产生的固体废物全部妥善处理，不直接排入外环境；项目噪声可做到厂界达标。 符合 资源利用上线 项目运营过程中消耗一定量的电、水等资源消耗，能耗较少，不属于高能耗行业，建成运行后通过内部管理、设备选用、废物综合利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水、电、生物质等资源不会突破区域的资源利用上线 符合 环境准入负面清单 本项目位于ZH21042320001抚顺市清原满族自治县重点管控区（附件6），满足《抚顺市生态环境准入清单》相关要求，具体分析见表1-2。 符合 ②与抚顺市生态环境准入清单相符性分析 根据《抚顺市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（抚政发(2021)7号）、《抚顺市生态环境局关于印发<抚顺市生态环境准入清单>的通知》（抚环发(2021)78号），本项目位于清原镇斗虎屯工业园区，属于“ZH21042320001抚顺市清原满族自治县重点管控区（附件6）”，项目与抚顺市生态环境准入清单相符性分析见下表。 表1-2 本项目与“抚顺市生态环境准入清单”相符性分析表 文件要求 项目情况 符合情况 空间布局约束 以高科技、高附加值的健康食品、食用菌、中药材等资源深加工及能源、机械加工产业为主。 企业将疫木旋切生产单板，属于疫木加工企业 基本符合 污染物排放管控 依据清原县环境质量改善目标，制定减排目标，制定配套的污染物削减方案，采取有效的污染物削减措施。食品加工污水和机加工产生的低污染工业废水，经过各自企业预处理达标后，尤其是第一类污染物要在车间达标后再统一排入污水处理厂处理。禁止直接排入浑河干流。 本项目锅炉采用低氮燃烧工艺，废气采用“旋风+布袋”除尘处理工艺，降低污染物排放； 锅炉排污水、疫木软化冷凝水与生活污水一起排入化粪池，定期清掏，不外排。 符合 环境风险防控 对固体废物处置采取减量化、资源化和无害化措施， 使其处置率达到100%。 一般固体废物与危险废物不得混合装运与堆存，属危险废物的要交由抚顺市有危险废物处理资质单位进行处理。其它工业废物要提高综合利用效率，不能综合利用的一般工业固体废物统一送到县城的垃圾处理厂进行集中处理。 外排污水处理率达到100%，做到达标排放。 （1）炉渣、收尘灰外售处理，离子交换树脂厂家回收，生活垃圾委托环卫处理，固体废物处置率达到100% （2）废机油等危险废物委托资质单位处置 （3）本项目废水不外排 符合 资源开发效率要求 严禁以任何名义、任何方式核准或备案产能过剩行业的新增产能项目；继续淘汰落后产能，严格执行相关法律法规和强制性标准，对环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。提高水重复利用率，降低新鲜水用量及废水排放量。 根据《产业结构调指导目录（2019 年本）》本项目为允许类，锅炉排污水、疫木软化冷凝水与生活污水一起排入化粪池，定期清掏，不外排。 符合 与“《辽宁省大伙房饮用水水源保护条例（2020年修正二）》”符合性分析 本项目位于清原镇斗虎屯工业园区，根据《辽宁省人民政府关于调整大伙房饮用水水源保护区（抚顺部分）的批复》（辽政[2019]110）项目地址属于大伙房饮用水水源准保护区（见附图5），项目与《辽宁省大伙房饮用水水源保护条例（2020年修正二）》相符性分析见下表。 表1-3 本项目与《辽宁省大伙房饮用水水源保护条例（2020年修正二）》 相符性分析表 文件要求 项目情况 符合情况 第八条 在准保护区内，禁止下列活动： （一）新建、扩建对水体污染严重的建设项目； （二）在水域内清洗装载过有毒有害物品的车辆、船舶、机械和容器等； （三）超过国家或者省规定的污染物排放标准和总量控制指标排放水污染物； （四）法律、法规规定的其他可能污染准保护区内水源的活动。 本项目疫木软化冷凝水、锅炉排污水与生活污水一起排入化粪池，定期清掏，废水不外排 符合 第十一条 准保护区所在地的市、县人民政府应当建立节水减污机制，推进循环经济和清洁生产，严格限制高污染、高耗水、高排放行业发展，限期淘汰严重污染水环境的生产技术、工艺、设备和产品。 对准保护区内的超过国家或者省规定的污染物排放标准和总量控制指标的企业，以及使用有毒、有害原料进行生产或者在生产中排放有毒、有害物质的企业，按照国家有关规定实施强制性清洁生产审核。审核结果应当报告所在地生态环境主管部门，作为核定企业水污染物排放总量控制指标的依据。 除污染防治项目外，在准保护区内重点水污染物排放总量超过区域总量控制指标的，生态环境主管部门暂停审批该区域新建项目的环境影响评价文件。 本项目不属于高污染、高耗水、高排放行业；污染物排放满足相关排放标准 符合 5、项目与“打赢蓝天保卫战”政策相符性分析 本项目与《辽宁省人民政府关于印发辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）的通知》（辽政发[2018]31 号）相符性分析见下表。 表1-4 本项目与“打赢蓝天保卫战”相符性分析一览表 打赢蓝天保卫战 本项目情况 分析 结果 深入实施燃煤锅炉治理。加大燃煤小锅炉(包括燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施)淘汰力度。按照拆小并大和推动清洁能源利用的原则，统筹制定拆除方案，建立管理清单和台帐。加强环保、住房城乡建设、质监部门联动，严控新建燃煤锅炉。 本项目配套建设的锅炉属于生物质锅炉 符合 严控“两高”行业产能。严控新上“两高”行业项目，严禁新增钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃等产能。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。加大落后产能淘汰力度，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。严防“地条钢”死灰复燃。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换。 本项目不属于两高行业 符合 推进实行特别排放限值。沈阳市作为国家划定的重点地区，继续执行国家特别排放限值要求，其余城市以省政府公告为准，2019年全省新、改、扩建项目执行特别排放限值；2020年鞍山、抚顺、锦州、辽阳、铁岭和葫芦岛6个城市(2017年细颗粒物平均浓度超过全省平均值)执行特别排放限值；2021年起全省其余城市执行特别排放限值。 本项目执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值 符合 加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。建筑工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、工地湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个”。严格执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》，城市主要工地安装视频监控。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，将工地安装视频监控费用、建筑垃圾和工程渣土运输费用、处置费用等扬尘治理费用列入工程造价 本项目施工期严格执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/26 42-2016） 符合 深化工业挥发性有机物(VOCs)治理。采取源头削减、过程控制、末端治理的全过程防治措施，严控工业挥发性有机物排放。 不涉及 符合 由上表可知，本项目符合《辽宁省人民政府关于印发辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）的通知》（辽政发[2018]31 号）相关内容。 项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发[2022]8号）符合性 本项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发[2022]8号）相符性分析见下表。 表1-5 与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》 （辽委发[2022]8号）相符性分析表 序号 文件要求 项目情况 是 否 符 合 1 （一）加快推动绿色低碳发展 3、坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严格把好新建、扩建钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目准入关。支持符合规定特别是生产国内短缺重要产品、有利于碳达峰碳中和目标实现的项目发展。稳妥做好存量“两高”项目管理，合理设置政策过渡期，积极推进有节能减排潜力的项目改造升级。强化常态化监管，坚决停批停建不符合规定的“两高”项目。 本项目不属于两高项目 符合 5、加强生态环境分区管控。围绕构建“一圈一带两区”区域发展格局，衔接国土空间规划分区和用途管制要求，推进城市化地区高效集聚发展，促进农产品主产区规模化发展，推动重点生态功能区转型发展，形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。 本项目符合“三线 一单”要求 符合 2 （六）提高生态环境治理现代化水平 4、加大生态环境监管执法力度。完善以排污许可制为核心的固定污染源监管体系，保持严厉打击违法犯罪行为的高压态势。强化企业自律，推动从“要我守法” 向“我要守法”转变。综合运用环境信用评价、生态环境损害赔偿等手段实施联合惩戒，研究制定环境处罚、生态环境损害赔偿资金使用管理办法。落实监督执法正面清单制度，实施差异化监管。建立健全以污染源自动监控为主的非现场监管执法体系，强化关键工况参数和用水用电等控制参数自动监测。推进生态环境监管执法信息平台建设。统一全省环境行政处罚自由裁量权。开展执法机构规范化建设，落实执法人员保险等保障措施，实现全省统一证件、车辆（装备）标识、制式服装。落实“双随机、一公开”制度，不断深化练兵比武，规范执法行为。（省生态环境厅、省交通运输厅、省公安厅、省法院、省检察院、辽宁海事局等按职责分工负责） 本次环评要求企业取得环境影响评价批复后根据行业要求开展排污许可填报工作。 符合 由上表可知，本项目符合《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发[2022]8号）相关内容。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景与主要内容 清原满族自治县新原木业有限公司（以下简称“新原木业”）成立于2022 年8 月，位于清原满族自治县清原镇斗虎屯工业园区，主要经营范围为“木材收购、加工、销售，森林经营和管护，林业有害生物防治服务，建筑用木料及木材组件加工，人造板制造，人造板销售，建筑材料销售等”，公司已取得辽宁省林业和草原局出具的疫木安全处置企业资质（附件5），新原木业厂区内主要生产旋切单板，2022年9月已正式生产，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），企业生产的旋切单板不需要进行环境影响评价，由于冬季疫木比较脆，旋切过程容易断裂，导致成品率较低，因此企业增加1台6t/h生物质锅炉，通过产生的蒸汽软化疫木，增强疫木柔韧性，进而提高成品率，同时为厂区冬季供暖，锅炉燃料来自于成型生物质燃料。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），疫木加工过配套建设的生物质锅炉属于“四十一、电力、热力生产和供应业-91、使用其他高污染燃料的”的项目，应编制环境影响报告表。为此，新原木业委托辽宁睿铂生态环保科技有限公司对厂区建设内容整体进行评价工作，公司在接受委托后即赴现场踏勘、资料收集，在调查环境现状和解读可行性资料后，以相关法律法规为准则，编制完成了项目环境影响报告表。 2、建设内容及规模 本项目主要包含疫木处置旋切生产线和生物质锅炉建设，年生产旋切单板5万张，配套建设辅助设施和环保设施，厂区总占地面积20005m2，总建筑面积约9844m2，厂区从南至北依次为办公楼、生产厂房、原料堆场，厂区内不设置住宿，具体组成见下表。 表 2-1 项目组成一览表 类别 项目组成 主要建设内容 备注 主体 工程 生产厂房 单层建筑，层高10m，建筑面积5911.48m2，内置旋切一体化生产设备，1台6t/h生物质锅炉 新建 生物质锅炉 位于生产厂房西南角，占地面积50m2，锅炉规模6t/h，为疫木软化提供蒸汽，同时用于厂区冬季供暖 新建 储运工程 原料堆场 位于厂区西侧，占地面积约为3000m2，用于储存外购疫木 新建 成品堆场 位于厂区北侧，占地面积约为2000m2，用于储存成品 新建 锯木仓库 位于厂区西北角，单层建筑，层高8m，占地面积约为1000m2，用于锯末、废屑 新建 辅助工程 办公楼 位于厂区南侧，3F，框架结构，高度13m，建筑面积3800.16m2，使用功能为办公室、监控室、会议室 新建 门卫室 位于厂区东南角，1F，框架结构，高度3.5m，建筑面积40m2 新建 设备维修房 位于厂区西北角，1F，框架结构，高度3.5m，建筑面积132m2，主要用于设备维修 新建 公用 工程 给水 本项目生产用水与生活用水由地下水井供给 新建 排水 本项目反冲洗废水、锅炉排污水、疫木软化冷凝水与生活污水一起排入化粪池处理后，委托环卫定期清掏 新建 供电 供电电源接自当地电网 新建 供暖、供热 本项目自建1台6t/h生物质锅炉用于厂区生产和生活供暖 新建 环保 工程 废气 锅炉房选用成型生物质作为燃料，采用低氮燃烧技术降低NOx排放量，产生的燃烧烟气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过DA001（35m）排气筒排放；疫木加工过程产生的粉尘经设备封闭、自然沉降、厂房密闭措施治理后无组织排放 新建 废水 本项目反冲洗废水、锅炉排污水、疫木软化冷凝水与生活污水一起排入化粪池处理后，委托环卫定期清掏 新建 固废 灰渣、除尘器收集的粉尘装袋后暂存于一般固废间（建筑面积为40m2)，定期外售处理；木材废屑及边角料锯木仓库储存，外售中能建设（清原）新能源有限公司作为生物质燃料使用（附件5）；软化水砂滤罐更换的废树脂由设备厂家回收处理，生活垃圾委托环卫处理；废机油危废间暂存，定期委托资质单位处置 新建 噪声 选择低噪声设备、基础减震，合理布局 新建 风险 厂区道路、厂房、仓库、成品及原料堆场地面硬化处理；化粪池、危废间重点防渗 新建 3、产品方案 产品方案见下表。 表2-2 产品方案一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 旋切单板 万张/a 4500 0.96m长×0.47m宽×1.8mm厚 3、主要设备 本项目主要设备如下表所示。 表2-3 项目主要设备一览表 序号 名称 规格型号 单位 数量 位置 上料机 580×270×650cm 台 4 生产厂房 找圆机 —— 台 4 齐头锯 2.5KW 台 4 旋剪一体机 QH-500 台 4 出板机 —— 台 8 生物质锅炉 WNS6-1.25-Y(Q) 台 1 布袋除尘器 长(1.6m)×宽(1.6m)×高(3.2m) 台 1 旋风除尘器 长(1.2m)×宽(1.0m)×高(1.5m) 台 1 软化水制备系统 离子交换树脂 套 1 锅炉风机 风量3000m3/h 台 1 水泵 扬程45m 台 2 叉车 / 台 4 厂区内 叉车 JJ-10（2t电动叉车） 辆 1 铲车 YG-920型装载机 辆 1 本项目拟建的生物质锅炉主要技术参数见下表。 表2-4 生物质锅炉主要技术参数 序号 名称 参数值 1 型号 WNS6-1.25-Y(Q) 2 实测最大蒸发量 6t/h 3 额定工作压力 1.25Mpa 4 燃料 生物质成型颗粒 5 锅炉热效率 85% 6 额定温度 178℃ 7 燃料消耗量（生物质） 720kg/h 8 生物质锅炉组装完成后尺寸（直径×长度） φ2200×4400mm 4、原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗具体如下表。 表2-5 原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 用量 备注 1 疫木 m3/a 50000 购买 2 生物质成型颗粒 t/a 500 外购 3 水 t/a 1660 地下水井 4 电 kw•h 50万 市政 5 机油 t/a 0.5 厂区机械设备使用 本项目外购生物质燃料类型为草本类颗粒状燃料，生物质燃料元素分析见附件7，符合《生物质固体燃料成型技术条件》（DB21/T2786-2017）中相关要求，具体指标如下表。 表2-6 生物质颗粒成分一览表 序号 检验项目 标准要求 检测结果 1 全组分Mt，% ≦10 6.8 2 干燥基灰分 Ad，% ≦5 2.7 3 干燥无灰基挥发分 Vdaf，% ≧60 83.69 4 干燥基全硫 Sd，% ≦0.3 0.01 5 收到基低位发热量 Qnet,v,ar，MJ/kg ≧15 16.47 5、劳动定员及工作制度 劳动定员55人，其中管理人员5人，普通工人50人； 生产时间240d（10月~第二年5月），白班制，每天8h，夜间不生产。 6、公用工程 （1）给排水 本项目生产用水与生活用水由市政管网供给，项目给排水情况如下。 ①生活用排水：企业劳动定员为55人，夜间不生产，根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T1237-2020）生活用水按50L/（人·d）计算，年生产240天，生活用水量为660t/a（1.2t/d），生活污水排水系数取0.8，则生活污水量为528t/a，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N，生活污水排入防渗化粪池，定期清掏。 ②锅炉用排水：参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《4430锅炉产排污量核算系数手册》生物质锅炉废水产污系数0.356t/t·原料（锅炉排污水+软化处理废水），本项目生物质用量为500t/a，则废水排放量为178t/a，锅炉用水由软化水系统提供，软化水系统主要由石英砂罐、树脂罐、工业盐水罐组成，软化水系统使用一段时候后需要进行正、反冲洗，利用30%的NaCl溶液进行离子树脂的置换再生，再生过程中会产生一定的含盐废水，废水主要含有CaCl2、MgCl2及未消耗的NaCl，软化水系统产水率按80%计算，则新鲜水用量约为890t/a。 综上所述，本项目新鲜水总用量为1550t/a，废水总排放量为820t/a。 图2-1 本项目水平衡图 （单位：t/a） （2）食堂及宿舍：本项目员工为附近居民，厂区内不设置员工宿舍及食堂。 （3）供暖：办公室冬季采用厂区自建锅炉供暖。 7、厂区平面布置 本项目总图布置按功能分区，分为办公区、生产区、辅助区，厂区中间区域设置生产厂房，办公楼位于生产厂房南侧，厂区四周作为原料和产品储存区域，全厂沿南侧202 线设物流出入口一个，便于物料运输及人员出入。厂区道路沿着生产厂房、办公楼环形布置，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。另外将产生废气量较多、噪声较大的生产设备设置于距离附近居民区较远的区域，以减小生产过程产生污染物对环境的影响。 从总体上讲，本项目功能区划分明确，各功能区平面布置亦充分考虑安全间距，避免相互影响。综上所述，本项目平面布置较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 一、施工期 本项目施工期主要是建设生产厂房、仓库、办公楼以及其他辅助用房，涉及土建工程，施工过程中会产生一定的扬尘、设备噪声和运输噪声、生活污水和少量的建筑垃圾等，均会对环境造成一定的影响。施工期的环境影响为阶段性影响，且施工期较短，工程建设完成后，其产生的环境影响也会随着施工期的结束而消失。 注：G1：施工扬尘；G2：运输扬尘；G3：汽车尾气；W1：施工废水；N：设备噪声；S1：工程弃方；S2：建筑垃圾 图2-2 施工期生产工艺流程及产排污节点图 二、运行期 项目涉及年产4500万张旋切单板，项目工艺流程如下图所示： 图2-3旋切单板生产工艺及排污节点图 生产工艺描述如下： 软化：本项目疫木旋切加工时间主要在冬季，由于冬季气温较低，木材含水率较高，在低温环境木材受冻变得很脆，不利于旋切单板生产，为此厂房内设置疫木软化区域，软化区域地面铺设蒸汽管道，疫木通过叉车码垛在蒸汽管道上方，疫木码垛完成后，罩盖篷布，开始通入蒸汽，软化后的疫木进入上料机，软化过程产生的冷凝水（W1）通过车间内管道排入化粪池。 找圆：软化后的疫木通过上料机传送到剥皮机上剥去表层树皮，根据设定规格加工成两端等直径圆木，保证在下一道该工序正常运行，产生的边角料（木屑、树皮）集中回收后直接外售，找圆过程产生的粉尘通过设备自身密闭遮挡，自然沉降后无组织排放。 切头：剥去外皮原木通过自动对正机输送到原木齐头调节锯，定死盘头，根据设定尺寸进行截距，此工艺产生的边角料（木头、木屑）集中回收后直接外售，截距过程产生的粉尘通过设备自身密闭遮挡，自然沉降后无组织排放。 旋切：本工序在整套的旋切设备中进行，通过预处理后的圆木会运至“旋切机”进行旋切，旋切过程产生的粉尘密闭遮挡，自然沉降后无组织排放。 码垛：收板机将旋出单板进行定数码垛（选出单板厚度为1.8mm，满足国家对疫木加工标准要求），码垛完成后，通过叉车运送到原料堆场暂存，作为成品外售。 企业所用蒸汽由厂区内自建的6t/h生物质锅炉提供，燃料为成型生物质颗粒，燃烧产生的废气（G2）经旋风除尘+布袋除尘器处理后通过DA001（35m）排气筒排放，锅炉运行过程中产生的污染物主要为水泵运行噪声，软水制备系统反冲洗废水（W2）、砂滤罐和离子树脂罐会定期产生废滤料（S2）、燃烧后产生的灰渣（S3）、旋风除尘器和布袋除尘器收集的粉尘（S4）、设备维修产生的废机油（S5）以及日常办公产生的生活垃圾（S6）等。 综上所述，本项目主要污染因子如下表： 表2-6 主要污染工序及污染因子一览表 时段 项目 污染工序 污染因子 施工期 废气 施工扬尘、运输车辆 施工扬尘、汽车尾气 废水 施工废水 SS 生活污水 CODCr、BOD5、SS、NH3-N 噪声 施工机械、运输车辆 施工机械、运输车辆噪声 固废 施工人员 生活垃圾 施工固废 建筑垃圾 运营期 废气 疫木加工粉尘G1 颗粒物 燃烧废气G2 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度 废水 冷凝废水W1 SS 反冲洗废水W2 pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、盐类 生活污水W3 CODCr、BOD5、SS、NH3-N 噪声 水泵、风机、空压机等机械设备 噪声N 固废 疫木加工 木屑、边角料、树皮S1 软化水系统 废滤料S2 生物质锅炉 灰渣S3 旋风除尘器+布袋除尘器 收尘灰S4 设备维修 废机油S5 日常办公 生活垃圾S6 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 清原满族自治县新原木业有限公司（以下简称“新原木业”）成立于2022 年8 月，位于清原满族自治县清原镇斗虎屯工业园区，厂区内主要生产旋切单板，2022年9月已正式生产，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），企业生产的旋切单板不需要进行环境影响评价，由于冬季疫木比较脆，旋切过程容易断裂，导致成品率较低，因此企业增加1台6t/h生物质锅炉，通过产生的蒸汽软化疫木，增强疫木柔韧性，进而提高成品率，同时为厂区冬季供暖，锅炉燃料来自于成型生物质燃料。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），疫木加工过配套建设的生物质锅炉属于“四十一、电力、热力生产和供应业-91、使用其他高污染燃料的”的项目，应编制环境影响报告表。 本次环评将企业现有建设情况与锅炉建设情况整体评价，相当于新建项目，不涉及原有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 根据《抚顺市生态环境质量报告书》（2021年），2021年清原满族自治县环境空气质量数据进行判定，详见下表。 表3-1 2021年清原满族自治县县环境空气质量现状评价表 污染物 评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 49 70 70 达标 PM2.5 年平均质量浓度 27 35 77.14 达标 SO2 年平均质量浓度 12 60 20 达标 NO2 年平均质量浓度 28 40 70 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1400 4000 35 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位数 117 160 73.13 达标 由上表可见，本项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，本项目位于区域环境空气质量达标区。 2、地表水质量现状 本项目西侧470m为斗虎屯河（浑河支流），属于季节性河流，南侧140m为浑河（清原段），根据《抚顺市生态环境质量报告书》（2021年），2021年地表水（北杂木断面）水质检测结果见下表。 表3-2 地表水监测结果统计表 （mg/L） 断面名称 统计指标 COD 高锰酸盐指数 BOD5 石油类 氨氮 总磷 北杂木 年均浓度 7.9 3.2 1.3 0.01 0.13 0.059 标准浓度 15 4 3 0.05 0.5 0.1 占标率 52.67 80 43.33 20 26 59 根据《抚顺市生态环境质量报告书》（2021年）结论可知，2021年浑河（清原段）北杂木监测断面符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 图3-1 2020年抚顺市河流监测断面水质类别图 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目厂界50m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境现状监测。 4、生态境质量现状与评价 根据现场调查，本项目位于斗虎屯工业园区，用地性质为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标，不开展生态现状调查。 5、地下水、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A及《环境影响评价技术导则-土壤环境》附录A，本项目属于IV类项目，可不开展地下水、土壤环境影响评价，因此不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场实地踏勘，本项目厂界外 500 米范围大气敏感目标情况见下表。 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-3 本项目主要环境保护目标 名称 坐标/° 保护对象 人数 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 东经 北纬 斗虎屯村 124.83505 42.07879 居民区 4520人 二类 东北 63 浑河（清原段） / / 地表水 / Ⅲ类 南 470 斗虎屯河 / / 地表水 / Ⅱ类 西 140 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气污染物 本项目施工期TSP执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）：郊区及农村地区1.0mg/m3（连续5min平均浓度）。 本项目运营期疫木旋切过程产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值，生物质锅炉产生的燃烧烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉标准限值要求，具体见下表。 表3-4 大气污染物综合排放限值 污染物 无组织监控点浓度限值 标准 颗粒物 监控点 浓度（mg/m3） GB16297-1996 周界外浓度最高点 1.0 表3-5 锅炉大气污染物特别排放限值 锅炉类别 污染物 浓度限值（mg/m3） 排气筒高度（m） 污染物监控点位置 标准 生物质锅炉（参考燃煤炉） 烟尘 30 35 排气筒出口 13271-2014 SO2 200 NOx 200 烟气黑度 （格林曼黑度，级） ≦1 2、水污染物排放标准 疫木软化冷凝水、锅炉反冲洗废水与生活污水一起经厂区管网排入化粪池，委托环卫定期清掏，不外排； 3、噪声排放标准 施工期噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 营运期厂界环境噪声的排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体见下表。 表3-5 噪声排放标准 时段 因子 排放限值（dB（A）） 标准来源 昼间 夜间 施工期 LAeq 70 55 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 营运期 LAeq 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4、固体废物存储、处置标准 一般工业固体物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求执行； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发﹝2014﹞197号）、《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（辽环发[2015]17号）、《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函（2020）380号），污染物排放总量控制因子为：化学需氧量、氨氮、挥发性有机物、氮氧化物。 综合考虑本项目的工艺和排污特点，结合所在区域环境质量现状以及当地环境管理部门的要求，本项目无挥发性有机物、COD、氨氮排放，确定本项目污染物排放总量为：氮氧化物0.355t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境空气污染防治措施 扬尘 本项目施工平整土地时间较短，但主体工程建设期时间大约3个月左右，对周围环境会有一定影响。因此建设单位必须严格执行环评要求，应加强施工期对施工场地管理，最大限度减轻施工场地扬尘污染。具体如下： 施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡。设置围挡不低于1.8m。 施工工地地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理； （3）易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施； （4）建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施； （5）运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃； （6）需使用混凝土的，应当使用预拌混凝土或者进行密闭搅拌并采取相应的扬尘防治措施，严禁现场露天搅拌； （7）对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施； （8）施工机械在挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业时，应当采取洒水、喷雾等措施； 采取上述措施后，本项目施工期废气、扬尘影响可得到有效缓解，在可接受范围内。 汽车尾气 对于施工现场运输车辆，要求参与施工的各种车辆和作业机械，应该具有尾气年检合格证；运输车辆使用清洁燃料，以尽量减少汽车尾气的外排；在使用期间要保证其正常运行，经常检修保养，防止非正常运行造成尾气超标排放；做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放。 二、施工期废水污染防治措施 施工废水主要是施工人员的生活污水和施工废水，生活污水污染物主要为COD、氨氮、SS等；施工废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。项目施工期生活污水排入环保旱厕，定期清掏；施工废水排入临时沉淀池处理后回用。 三、施工期噪声污染防治措施 1、应合理安排施工时间，严禁夜间（22:00~6:00期间）施工，制定施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 2、有意识地选择低噪声的机械设备；对于开挖和运输土石方的机械设备（挖土机、推土机等）以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭或者减速；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是对那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备； 3、对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。另外，还要加强项目区内的交通管制，尽量避免在周围居民休息期间作业。 采取以上措施，确保施工场界处贡献值能够符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求。 四、施工期固体废物防治措施 建设施工期间需要挖土，运输土石方、运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留废弃建筑材料，建设单位应要求施工单位规划运输，加强管理，这些建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应送至市政指定地点堆存，不能随意丢弃倾倒；土石方全部回填，做到挖填平衡，以减少对周围环境的影响。 施工人员生活垃圾设置临时垃圾箱进行收集，由工人定期送往环卫指定地点存放。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 本项目废气主要为疫木旋切过程产生的加工粉尘（G1）、生物质锅炉产生的燃烧烟气（G2）。 1.1源强核算及达标性分析 ①疫木加工粉尘（G1） 本项目收购的疫木通过找圆、切头、旋切处理过程，会产生一定量的木工粉尘，根据第二次全污染源普查领导小组编制的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“201木材加工行业系数手册”，颗粒物产生系数为0.243kg/m3-产品，项目年产旋切单板4500万张（约36547m3），木屑粉尘产生量为8.88t/a，根据业主提供资料，疫木软化后含水率为40%~55%左右，含水率较高，加工时不易起尘（属于湿式加工），另外找圆机、齐头锯、选剪一体机本身为半封闭结构，进出口设备遮挡帘，对锯末具有遮挡作用，同时生产车间全部封闭，且木屑粉尘力度较大，木屑粉尘很快在车间内沉降下来，外逸出生产车间的粉尘约占粉尘产生量的5%左右，即约有0.45t/a，粉尘沉降量为8.43t/a，地面定期清扫、粉尘采用设备半封闭+厂房全封闭措施治理后，外排粉尘量较小，对外环境影响较小。 表4-1 废气污染排放源情况一览表 污染 工序 污染项目 治理措施 国家或地方排放标准 无组织排放量（t/a） 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 疫木加工 颗粒物 设备半封闭、厂房封闭 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0 0.45 ②生物质锅炉燃烧烟气（G2） 本项目设置1台6t/h生物质锅炉，燃料为成型生物质，燃烧产生的污染物主要为颗粒物、NOx、SO2，锅炉采用低氮燃烧技术减少NOx排放，尾气经过“旋风除尘+布袋除尘组合技术”处理后经DA001（35m）排气筒排放。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），建设项目正常工况有组织废气源强核算应采用物料衡算法。 ①烟气量 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）附录C，当没有元素分析时，干烟气排放量的经验公式计算参照HJ953。根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018），生物质锅炉基准烟气量按下式计算： Vgy=0.393Qnet,ar+0.876（Qnet,ar≥12.54MJ/kg，Vdaf≥15%） 式中： Vgy——基准烟气量（Nm3/kg））； Qnet——气体燃料低位发热量（MJ/kg）；按前三年所有批次燃料低位发热量的平均值进行选取，未投运或投运不满一年的锅炉按设计燃料低位发热量进行选取，投运满一年但未满三年的锅炉按运行周期年内所有批次燃料低位发热量的平均值选取。 根据生物质监测报告（附件8）项目生物质热值为18.43MJ/kg，根据计算，项目锅炉基准烟气量为8.12Nm3/kg，则项目锅炉烟气排放量为367.44万m3/a。 ②颗粒物 燃生物质锅炉颗粒物排放量按下式计算。 式中： EA——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t； Aar——收到基灰分的质量分数，%； dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，%； ηc——综合除尘效率，%； Cfh——飞灰中的可燃物含量，%。 项目年消耗生物质燃料R为500t；根据生物质监测报告项目（附件8）Aar取2.7%。根据（HJ 991-2018）附录B，表B.2，项目生物质锅炉dfh取70%。计算颗粒物产生量，则ηc取0。飞灰中的可燃物含量参考《燃煤工业锅炉节能监测》（GB/T15317-2009），则Cfh取5%。因此项目颗粒物产生量为9.95t/a，产生浓度为2707.96mg/m3。产生的颗粒物经旋风除尘器和布袋除尘器（去除效率为99%）处理后经DA001（35m）排气筒排放，则排放量为0.1t/a，排放浓度为27.07mg/m3。 ③二氧化硫 燃生物质锅炉二氧化硫排放量按下式计算。 式中： ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t； Sar——收到基硫的质量分数，%； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%； ηS——脱硫效率，%； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。 项目年消耗生物质燃料R为500t。根据监测报告收到基硫的质量分数Sar为0.01%。项目无脱硫设施，则ηS为0。根据（HJ 991-2018）附录B，B.1，生物质锅炉q4取值为2。根据（HJ 991-2018）附录B，B.3，生物质锅炉K取值为0.4。则项目二氧化硫排放量为0.04t/a，排放浓度为10.89mg/m3。 ④氮氧化物 本项目采用低氮燃烧技术，氮氧化物排放量根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表F.4燃生物质工业锅炉的废气产排污系数0.71kg/t-原料（低氮燃烧），生物质燃料消耗量为500t/a，则NOx产生量为0.355t/a，产生浓度为96.62mg/m3。 综上所述，生物质锅炉污染物产生及情况见下表。 表4-1 项目废气产生及排放情况 污染源 污染物 产生情况 治理措施 处理效率（%） 排放情况 标准排放浓度(mg/m3) 产生量 （t/a） 浓度 (mg/m3) 排放量 （t/a） 浓度 (mg/m3) DA001排气筒 烟气量 367.44万m3/a 低氮燃烧，旋风+布袋除尘器 / 367.44万m3/a / 颗粒物 9.95 2707.96 99 0.100 27.08 30 SO2 0.040 10.89 0 0.040 10.89 200 NOx 0.355 96.62 0 0.355 96.62 200 本项目排气筒设置情况见下表。 表4-2 排气筒情况 名称 定位坐标/° 排气筒参数 年排放小时数（h） 烟气量 (万m3/a) 经度 纬度 高度（m） 内径(m) 烟气温度（℃） DA001排气筒 124.835624 42.076011 35 0.4 120 1200 367.44 本项目排放的颗粒物、SO2、NOx满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值，本项目产生的废气均可达标排放。 1.3治理措施可行性分析 本项目采用的废气治理工艺如下： 图4-1 废气治理工艺流程图 ①低氮燃烧工作原理： 低氮燃烧器采用空气分级供给方式，一定比例的空气量使燃料先缺氧后富养条件下燃烧，避开因高温及过剩空气导致生成较多氮氧化物。炉膛温度控制在一定温度下，空气分成两段供给，生物质燃料与空气混合燃烧，再在燃烧后期提供一部分燃尽风，使生物质燃料燃尽。有效减少热力型氮氧化物的生产。此外，燃料中的氮分解生成的大量中间产物相互复合抑制燃料型氮氧化物的形成。同时所有空气的4-6%作为中心风降低燃烧火焰中心的温度，降低氮氧化物的排放。 ②旋风除尘器工作原理： 使含尘气流作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。 ③布袋除尘器工作原理 是一种干式滤尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，脉冲袋式除尘器是在袋式除尘器的基础上改进的新型高效脉冲袋式除尘器，综合了分室反吹各种脉冲喷吹除尘器的优点，克服了分室清灰强度不够，进出风分布不均等缺点，扩大了应用范围；脉冲袋式除尘器是当含尘气体由进风口进入除尘器，首先碰到进出风口中间的斜板及挡板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度放慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接流入灰斗。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“锅炉产排污量核算系数手册，旋风除尘+袋式除尘效率可达99.7%”，属于高效除尘设备，同时旋风除尘+布袋除尘器处理粉尘的措施为《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）推荐的废气污染处理工艺，从技术层面上高效、可行。 1.4、非正常工况 本项目非正常工况本着最不利原则，即锅炉废气处理装置停止运行，废气处理效率为0，污染物经排气筒直接排入大气，非正常工况废气排放情况见下表。 表4-5 非正常工况废气达标分析表 污染源 污染物名称 非正常排放原因 持续时间 排放浓度 （mg/m3） 排放速率 （kg/h） 排放量 （kg） DA001排气筒 颗粒物 除尘器设备故障 2.0h 2707.96 8.29 16.58 SO2 10.89 0.03 0.07 NOx 96.62 0.30 0.59 非正常工况下，DA001（35m）排气筒排放的颗粒物超过《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉大气污染物特别排放限值，对环境影响较大，为了尽可能减少非正常工况废气排放对周边环境的影响，建设单位应加强对废气治理设施的维护和保养工作，避免废气事故排放的发生。 1.5废气监测计划 根据《排污单位自行监测指南-人造板工业》（HJ1206-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范-人造板工业》（HJ1032-2019）、《排污单位自行监测指南-火力发电及锅炉》（HJ820-2017）制定监测计划见下表。 表4-6 废气监测要求一览表 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 废气 DA001排气筒 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度 1次/月 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 厂界四周 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 2、废水 本项目排放的废水主要为软水制备系统排放的反冲洗浓水、锅炉排污水、疫木软化冷凝水和生活污水，其中： 反冲洗浓水与锅炉排污水排放量为178t/a，主要污染物为SS、盐类，属于间接排放；疫木软化冷凝水为114t/a，主要污染物为SS，属于间接排放；生活污水排放量为528t/a，主要污染物为COD、氨氮、SS。以上三种废水经厂区污水管道一并排入化粪池（40m3）委托环卫定期清掏，不外排。 化粪池中固化物在池底分解，给固化物（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池对COD、NH3-N、SS 的去除效率分别为20%，16%，30%，冲洗浓水、锅炉排污水、软化冷凝水和生活污水主要污染物为COD、氨氮、SS，采用化粪池处理技术可行，项目所在地未铺设污水管网，委托环卫定期清掏。 噪声 3.1、噪声源强 厂区内噪声源主要为上料机、找圆机、风机等机械设备运行噪声，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），单机噪声在75~85 dB(A)，各噪声源强见下表。 表4-7 本项目主要产噪设备噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称 声源名称 声源源强 声源控制措施 空间相对位置 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 声功率级/（dB（A）） X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离 厂房 上料机 75 采用低噪声设备，安装减震基础，墙体隔声，门窗关闭 30 10 1 15 65 作业时段 15 44 39 找圆机 85 35 10 1 18 75 15 54 15 齐头锯 85 40 10 1 21 75 15 54 20 旋剪一体机 75 45 10 1 23 65 15 44 72 锅炉风机 85 5 15 1 25 75 15 54 25 3.2、声环境影响分析 本项目采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），推荐的噪声传播衰减方法进行预测，计算中考虑了距离衰减，建构筑物等围护结构的隔声和建筑物屏蔽效应，以及空气的吸收衰减。将厂房看作是点声源，采用声源声压级衰减模式计算。预测模式如下： 噪声级衰减模式 Lp(r)＝L=(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB，参照GB/T17247.2进行计算；式中： α——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数； r ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离； hm——传播路径的平均离地高度，m；hm=F/r，F：面积，m2；若计算出负值，可用“0”代替。 N1、N2、N3——三个传播途径的声程差δ1，δ2，δ3相应的菲涅尔数； ②总声压级计算模式 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti ——在T时间内i声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj ——在T时间内j声源工作时间，s 室内某一声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级 式中：Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级(A 计权或倍频带) ，dB； Q—方向性因子；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，； S—房内总表面积，m 2； —平均吸声系数，； r —声源到靠近围护结构处的距离，m。 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中：Lp1i (T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i (T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 各等效声源在预测点处产生的总等效声压级 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj ——在T时间内j声源工作时间，s。 本项目厂界外50米范围内，不存在声环境保护目标，本次评价可按照导则公式计算本项目噪声源在营运期厂界贡献值结果见下表。 表4-8 项目厂界噪声贡献值（单位dB（A）） 预测点位 距厂界距离m 贡献值 标准值 超标和达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界东 15 36.52 36.52 65 55 达标 达标 厂界北 64 23.92 23.92 厂界南 20 34.02 34.02 厂界西 37 28.68 28.68 由上表可知，本项目采用隔声、距离衰减措施降低设备运营产生的噪声后，厂界四周噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求（昼间≦65dB，夜间≦55dB）标准，项目建设项目不会对周围声环境产生明显影响。 3.3、污染防治措施 建设单位拟采取以下噪声防治措施： 企业在设备选型时应选用优质低噪声设备，从源头上降低设备的固有噪声强度； 企业应在各设备基座下安装减振垫，减轻设备振动噪声，可实现5dB(A)的降噪效果； 企业应在日后运营过程中加强设备维护和职工教育，保证设备正常运转，避免应故障而产生的噪声污染，要求职工文明操作，避免不必要的人为噪声。 设备链接部件采用弹性支承或弹性连接以及动力消振装置以减小振动；保证设备正常运转； 强化行车管理制度，限制鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 3.4、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ309-2017）、《排污单位自行监测指南-人造板工业》（HJ1206-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范-人造板工业》（HJ1032-2019），制定监测计划见下表。 表4-9 噪声监测要求一览表 监测 项目 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 噪声 厂界外四周1m处 等效连续A声级 每季度 一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 4、固体废物 4.1、固废产生情况 ①边角料 本项目单板生产量为4500万张（36547m3），疫木加工量为50000m3/a，则废边角料产生量为13453m3，企业收购的疫木主要为松木，密度大约为0.4~0.7g/cm3，本项目取0.5g/cm3计算，则边角料产生量为6726.5t/a，外售给中能建设（清原）新能源有限公司（以下简称“中能公司”）作为生物质燃料使用（协议见附件7）。 ②锅炉灰渣 采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）物料衡算法计算灰渣排放量，计算公式如下： 式中：Ehz——核算时段内灰渣产生量，t。 R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，取500 Aar——收到基灰分的质量分数，%，取2.7 q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，取2 Qnet,ar——收到基低位发热量，kJ/kg，取16470。 经计算，本项目灰渣产生量为18.36t/a，收集后外售周边农户作为农家肥。 ③收尘灰 生物质锅炉烟尘采用旋风除尘+布袋除尘器，根据物料平衡，收集的粉尘量为9.85t/a，收集后外售周边农户作为农家肥。 ④水处理设备废滤料 本项目砂滤罐及离子交换树脂罐内填料大约每年由设备厂家更换一次，产生量约为0.2t/a的废砂及废树脂颗粒，由设备厂家回收。 ⑤废机油 项目设备需要维修保养，会产生一定量的废机油，根据建设单位提供资料，废机油产生量为0.5t/a，在危废暂存间内暂存，定期交有危废处理资质的单位处置。 ⑥生活垃圾 本项目劳动定员55人，生活垃圾0.5kg/（人/d）计算，年生产时间为240d，则生活垃圾产生量为6.6t/a。生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运处理。 本项目固体废物产生及处置情况见下表。 表4-10 固体废物产生及处置情况一览表 序号 性质 污染工序 主要污染物 产生量 （t/a） 处置量 （t/a） 处置方式 1 一般固废 疫木加工 边角料 6726.5 6726.5 外售中能公司利用 锅炉运行 锅炉灰渣 18.36 18.36 外售，资源综合利用 2 废气治理 收尘灰 9.85 9.85 3 软化水系统 废滤料 0.2 0.2 厂家回收 4 危险废物 设备维修 废机油 0.5 0.5 委托资质单位处置 5 生活垃圾 员工生活 生活垃圾 6.6 6.6 环卫处置 4.2、一般固废影响分析 本项目疫木旋切过程产生的边角料属于一般工业固废，外售给中能建设（清原）新能源有限公司作为生物质燃料使用（协议见附件7），来不及外运的边角料暂存于锯末仓库（建筑面积200m2），符合清原县对疫木转运管控要求；灰渣和除尘器收尘灰属于一般工业固体废物，灰渣及收尘灰质量较轻，储存不当易产生粉尘，为降低粉尘的无组织排放，灰渣和收尘灰经清理后应装袋、封口暂存于一般固废间（建筑面积20m2），生物质燃烧产生炉灰属于草木灰，是一种效果较好的肥料，可以定期外售作为农家肥使用；本项目废砂及离子交换树脂属于一般工业固体废物，由设备厂家回收利用，不在厂区贮存，生活垃圾委托环卫处置。 本项目一般固体废物经上述措施处理后，去向合理，贮存处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等规范要求，对周围环境影响较小。 4.3危废废物影响分析 ①危废暂存间情况 本项目在厂区东南角设置危废暂存间，建筑面积10m2，项目所在地地质结构稳定，危险废物暂存间高于地下水最高水位，并位于易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。危险废物暂存间外设置标志牌；危险废物暂存间内地面与裙脚采用坚固、防渗的材料；设置了安全照明设施及观察窗口；地面进行了硬化、防渗漏处理；整个危险废物暂存间严格按照“防风、防雨、防晒、防泄漏、防流失、防逸散、防火、防盗”的八防要求进行了建设；总体上符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，且贮存场地选址合理可行。 本项目危险废物暂存间由专业人员操作，单独收集和贮运，严格执行转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。 危险废物暂存间情况见下表。 表4-15 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 危险特性 位置 占地面积 贮存 能力 贮存 周期 危废间 废机油 HW08 900-214-08 0.5t/a T，I 厂区东南角 10m2 10t 1年 ①环境管理要求 企业新建的10m2危废间可容纳本项目产生的危险废物，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则 》（HJ 1259-2022）相关要求进行规范化瑰丽，具体内容如下： 表4-16 危废暂存间建设要求 项目 要求内容 暂存时间 不得超过一年 分区设置 按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置 不相容的危废不能堆放在一起 防渗防漏 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7 cm/s）或2mm厚度高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s 地面必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危废相容 泄漏物收集 应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。本项目危废暂存间占地面积为15m2、裙脚高度15cm，容积为2.25m3，本项目危险废物最大存储量为0.3t/a。本项目危废暂存间地面与裙脚围建的容积大于总储量的五分之一 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置，本项目危险废物主要为液态，废机油桶密闭贮存，不会挥发气体，不需安装气体净化装置 其他 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施 贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置 危废堆放要防风、防雨、防晒 根据贮存的废物种类和特性设置标志 表4-17危险废物管理要求 项目 要求内容 收集 根据危险废物生产的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划 制定危险废物收集详细的操作规程 收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，安全防护和污染防治措施 危险废物内部转运作业应采用专用的工具，确定转运路线，确保无危险废物遗失在转运路上 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，分类收集，性质不相容的危险废物不应混合包装 暂存 按要求设置危险废物暂存库，暂存不得超过一年 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施 按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置 贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置 根据贮存的废物种类和特性设置标志 转移 按照有关规定填写危险废物转移联单，包括转移危险废物的名称、种类、特性、形态、包装方式、数量、转移时间、主要危险废物成分等基本情况等。 运输 由持有危险废物转移联单，包括转移危险废物的名称、种类、特性、形态、包装方式、数量转移时间、主要危废成分等基本情况。 处置 委托资质单位处置，签订委托处置协议，接受单位具有利用和处置危废的资格。 5、地下水、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目行业类别为锯木、木片加工，报告表为Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）附录A，本项目属于其他行业，为Ⅳ类项目，不开展土壤环境影响评价。 将危废暂存间、化粪池设为重点防渗区，厂区道路、厂房、物料堆场为简单防渗区，采用一般硬化地面，具体情况如下表。 表4-18 厂区工程防渗措施一览表 序号 污染防控分区 防渗区域 防渗内容要求 1 重点防渗区 危废暂存间 化粪池 采用2mm厚的聚乙烯材料进行防渗处理，或者等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 2 简单防渗区 厂区道路、厂房、物料堆场 一般硬化地面 在采取分区防渗后，厂区内各构筑物均可做到全覆盖硬化，可有效防止污染物进入地下水体，本项目不会对土壤及地下水环境产生影响。 6、环境风险 6.1、风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），先确定建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质分析危险物质的临界量，再根据危险物质数量与临界量的比值Q和所属行业及生产工艺特点M，进行P的分级确定。 按照下式计算物质总量与其临界量比值： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q值确定见下表。 表4-19 本项目Q值确定 序号 危险物质名称 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t Q值 1 机油（含废机油） 0.5 2500 0.0002 即Q=0.0002<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险潜势为I，可只进行简单分析。 6.2、环境风险识别及影响途径 本项目风险物质为废机油。事故状态下主要影响环境途径为废机油包装桶破裂，使有毒有害物质机油泄漏，对周围环境造成污染。而根据油类物质具有燃烧性，因此伴生/次生污染主要为可燃物泄漏引发火灾、爆炸事故，产生的CO、CO2、烟尘等有毒有害烟气对周围环境的影响。此外，扑救火灾时产生的消防废水、伴随泄漏物料以及污染雨水沿地面漫流，可能会对地表水、地下水产生污染。 6.3、环境风险防范措施 环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。 ①生产过程中：必须加强安全管理，提高事故防范措施；严格注意设备安排、调度的质量；提高认识，完善安全管理制度； ②储存过程中的风险防范措施： A、不同性质的物质储存区间应严格区分，隔开贮存，不得混存或久存。易燃物品应分别专库储藏。并按各类物质的要求配置相应的消防器材、降温设施、防护用品等。 B、本项目废机油为桶装，出现大面积泄漏情况的概率非常小，此外，储存区应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB 50108）的有关规定。通过采取上述措施后，在事故情况下危险物质泄漏不会影响土壤、地下水。 C、应按养护技术条件和操作规程的要求，严格进行各类物质装卸及储存的管理，文明作业。 D、本项目使用的机油、废机油为桶装，能保证泄漏的危险物质在事故厂房内部得到有效处理，不会污染厂房外地面，一旦发生化学品泄漏事故，采用惰性材料吸收，然后用无火花工具集运至废物处理场所处置。 ③环境风险控制对策：设置风险监控系统，做好应急人员培训。 ④管理对策措施：加强员工管理；建立环境管理机构；加强安全管理的领导； 针对环境风险事故，设置应急预案；加强环保措施日常管理。 ⑤危险废物防范措施：项目产生的危险废物为废液机油，收集后暂存，并定期交由有资质单位进行集中处置，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）危险固废暂存间地面为耐腐蚀、防渗的硬化地面，间内设有安全照明设施，其设计应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则：地面要用坚固防渗材料建造和设施内要有安全照明和观察窗口的要求。危废暂存间应设置于距周边企业及居民较远位置。 6.3、分析结论 项目营运过程中存在着一定的环境风险，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并在管理及运行中认真落实工程安全措施、消防措施及评价所提出的风险防范、管理措施，确保生物质燃料安全存放，则其营运期的环境风险可接受。 7、环保投资 本项目总投资3000万元，其中环保投资42万元，环保投资占项目总投资的1.4%，各项环保投资估算情况见下表。 表4-20 环保投资一览表 时间段 项目 污染源 环保措施 投资 （万元） 建设期 废气 施工场地扬尘 场地周围围挡、洒水降尘、遮盖 2 废水 施工废水、 生活污水 临时沉淀池、环保旱厕 1 噪声 施工机械 低噪声设备、消声器等降噪措施 0.5 固废 建筑垃圾、 生活垃圾 建筑垃圾制定地点堆存，生活垃圾环卫处置 0.5 运行期 废气处理 锅炉废气 1套“旋风+布袋”除尘器+1根35m排气筒 15 废水处理 生产废水、 生活污水 40m3化粪池 5.0 噪声处理 设备运行 设备保养，基础减振垫、隔声等降噪措施 1.0 固废治理 一般固废、危险废物、生活垃圾 垃圾桶若干、灰袋、危废间、一般固废间 2.0 环境风险 厂区 危废间、化粪池重点防渗处理、厂区道路、原料堆场、厂房地面硬化 15 合计 / 42 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度 | 低氮燃烧技术+1套（旋风除尘+脉冲布袋除尘器）+1根（35m）排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | 厂界四周 | 颗粒物 | 设备半封闭、厂房封闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 反冲洗废水软化冷凝水 | SS、盐类 | 40m3化粪池 | 委托环卫定期清掏 |
|  | 生活污水 | pH、COD、BOD、氨氮、SS |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 | Leq(A) | 低噪声设备，减振基础、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)3类标准要求 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后由环卫部门统一清运；边角料外售给中能建设（清原）新能源有限公司作为生物质燃料使用；灰渣、收尘灰外售处理，废滤料（废砂、离子交换树脂）由厂家回收处理，废机油委托资质单位处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目厂区道路、厂房和储存仓库地面做硬化处理；危废间、化粪池做重点防渗处理，且企业在日常生产中加强管理，定期对地面进行维护、检查，在采取上述措施后项目建设对地下水、土壤环境影响较小。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 本项目危险源是废机油发生泄漏、火灾。本项目暂存量较小，对地表水、地下水、大气环境造成影响较小。项目按相关规范合理进行总平面布置设置，配备必要的消防设施、事故照明设施，加强固体废物储存管理，在完善项目环境、安全管理的前提下，确保正常操作、合理生产，对环境风险较小。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 随着环境保护管理的建立健全，在企业设置环境管理机构是十分必要的，根据本项目的实际情况，企业应设置环境管理机构，定员1人。负责对环保设施的操作、维护保养和污染物排放情况进行监督检查，同时做好记录，建立排污档案。本次评价提出以下环境管理要求： （1）取得环评批复后，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等相关技术规范，依法办理排污许可相关手续； （2）贯彻执行环保法规和有关标准； （3）组织制定和完善本企业的环境保护管理规章制度并监督执行，使本企业的环境管理工作实现科学化、制度化； （4）检查本企业的环保设施的运行情况； （5）危废暂存间应封闭、独立、防腐、防渗，且设置警示标志，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关法律法规要求； （6）对以上管理要形成制度化，公开、公平地执行，对于环保监测的数据资料要收集、保管、存档，作为环境管理依据。 2、排污口规范化 根据国家环保总局环发〔1999〕24号文《关于开展排污口规范化整治工作的通知》精神，一切新建、改造、改建的排污单位必须在建设污染防治设施的同时，建设规范化排污口，作为落实环境保护三同时制度的必要组成和项目验收内容之一，本次评价对项目排污口提出以下要求： （1）排污口规范 废气排放口应设置采样口，采样口的设置应符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）以及固定污染源废气、废气等监测规范中的相关要求，同时设置环境图形标志。 （2）排污口立标要求 污染物排放口的环保图形标志牌均应设置在靠近采样点，且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘，距离地面约2m。以上环保标志图形应按照GB15562.1、GB15562.2规定进行制作和安装。 （3）排污口设置图形标志的要求 本项目建设的同时，应设置相应环保图形标志。污染物排放口的环保图形标志牌均应设置在靠近采样点，应满足“一明显，二合理，三便于”的要求。 |

# 六、结论

项目建设符合环保政策、“三线一单”等要求；采取的环保措施技术可行，各污染物做到达标排放；项目符合总量指标控制要求，项目建成后不改变当地环境质量；环境风险可防控。因此，在认真落实相关环保和风险防范措施的基础上，从环保角度分析，项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 单位 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | t/a | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.55 | +0.55 |
|  | SO2 | t/a | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | +0.04 |
|  | NOx | t/a | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0.355 | +0.355 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | t/a | 0 | 0 | 0 | 6726.5 | 0 | 6726.5 | +6726.5 |
|  | 锅炉灰渣 | t/a | 0 | 0 | 0 | 18.36 | 0 | 18.36 | +18.36 |
|  | 收尘灰 | t/a | 0 | 0 | 0 | 9.85 |  | 9.85 | +9.85 |
|  | 废滤料 | t/a | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废机油 | t/a | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 生活垃圾 | t/a | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 6.6 | +6.6 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

土石开挖

结构施工

内部装修

外部装修

竣工验收

G1、N、S1

G2、G3、W1、N、S2