根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2024年1月21日我局对抚顺市新宾县五龙河支流山洪沟治理工程环境影响评价文件作出审批决定。现将作出的审批决定情况予以公告，公告日为2024年1月21日。

新环审﹝2024﹞1号

关于抚顺市新宾县五龙河支流山洪沟治理工程环境影响报告表的批复

新宾满族自治县水利工程项目建设管理办公室：

你单位报送的《抚顺市新宾县五龙河支流山洪沟治理工程环境影响报告表》（以下简称《环境影响报告表》）已收悉。经我局研究，现批复如下：

一、项目位于新宾满族自治县上夹河镇五龙村，本项目的主要任务是通过对现有排洪系统进行改造、建设防护工程、河道清理等工程建设，提高河道防洪能力，完善五龙河支流防洪工程体系。建设内容包括北沟、西沟山洪沟治理工程；五龙河支流修建防护工程 4 处，长1.55km；五龙河支流进行河道清理，清理河长2.23km。项目总投资540.99万元，其中环保投资24.62万元。

二、同意技术评估意见。项目建设符合国家产业政策，建设符合“三线一单”的控制要求，选址合理；在认真落实《环境影响报告表》中规定的污染防治措施后，各项污染物可实现达标排放，项目不涉及总量控制指标。因此，我局从环保角度同意你单位按照《环境影响报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、环境保护对策措施进行项目建设。

三、本项目为河道防洪治理项目，建成后无污染物产生，建设单位需认真落实以下施工期各项污染物防治措施：

1.本项目施工期选用环保型施工机械、运输车辆，加强维修养护并选用质量好燃油以降低废气排放；配置洒水车，施工区在非雨季应进行洒水降尘，对运输车辆行驶路面应经常洒水和清扫，保持车辆出入的路面清洁、湿润，以减少行车时产生大量扬尘；对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料密闭处理，在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取洒水措施；在临近五龙村段施工场界分段设置标准围挡，每段50m，高2.5m；河道清淤臭气防治措施：施工安排减少底泥裸露时间，固化处理符合水利要求后尽快进行表层覆土等工程；底泥晾晒前期应每隔0.5h喷洒一次天然植物环保除臭剂，晾晒前期应根据现场情况增加喷洒频率；搅拌过程中每隔0.5h喷洒一次天然植物环保除臭剂，局部距离环境保护目标较近的区域应增加喷洒植物除臭剂的频率；如因施工操作、天气等特殊原因造成臭味扩散范围扩大至50m以外，增加除臭剂使用量和使用频率等措施。施工扬尘执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中郊区及农村地区TSP浓度限值。

2.本项目施工期丰水期、汛期不施工；护岸工程施工在河道主河槽附近，规范施工严禁生产废水直接排入五龙河河道内，污染河流水质；施工期生活污水依托施工段村落现有卫生设施；施工期生产废水由沉淀池收集，经沉淀池处理后，用于洒水、绿化；施工场地备有吸油毡，以防机械设备及车辆少量废油泄漏污染水环境，若发生较大量漏油时，应及时就地将污染的土壤收集送至有资质的单位进行处理，以免污染水环境。

3.本项目施工期设备选型采用低噪声设备，施工期间加强机械设备的维修和保养，尽可能降低噪音；制定施工计划避免大量高噪声设备同时施工，对强噪声源的设备合理安排施工时间，夜间22:00~次日6:00停止施工；合理安排运输时间，避开午休时间，夜间禁止运输；在临近五龙村段施工场界分段设置标准围挡，每段50m，高2.5m。施工期噪声参照执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

4.本项目施工过程中产生的挖方及时回填，不能及时回填的土方应采取遮盖措施，防止暴雨期的水土流失；本项目浆砌石拆除料和混凝土拆除料运至政府指定场所；施工期护岸开挖、清淤等产生的弃土用于填筑两岸坡背水侧低洼处；施工人员产生的生活垃圾由垃圾箱集中收集，由环卫部门统一清运。

5.优化设计方案，合理安排施工临时占地，合理安排施工进度，避开雨天，减少施工造成的水土流失；清基、土方开挖、回填工程经统筹协调、一次成型，尽量减少破土开挖的次数和地面裸露时间，避免二次开挖的发生，防止临时堆放松散土长时间裸露，产生水土流失；临时物料堆放场地应做好覆盖。

6.对施工临时占地进行恢复，恢复河道原有功能，对裸露地面进行播撒草籽、栽种树木。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，即建设项目的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建成后，按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

五、新宾满族自治县生态环境保护综合行政执法队负责本项目的日常监督检查。

二〇二四年一月二十一日